#### Кривые силы света КСС

С чего начинают работать профессионалы! После того, как специалист получил данные о назначении и параметрах помещения, он задается вопросом правильного выбора светильника с подходящей Кривой Силы Света КСС.

Для каждого светильника, на этапе разработки, создается IES-файл, который в дальнейшем используется в специализированных программах для светотехнических расчетов, таких как DIA-Lux и ФОкус. При загрузке IES-файла в программу, Вы можете визуализировать систему освещения учитывая все детали объекта, размещая и поворачивая светильники под нужным Вам углом. Зачастую клиенты уверены, что у них обычное стандартное помещение и КСС не имеет значения, но мы уверяем Вас, этот фактор напрямую влияет на эффективность применяемых световых приборов.

На изображениях ниже трёхмерная визуализация разных КСС, где наглядно видно разновидность углов распространения светового потока.

| КСС | Наименование | Описание | Угол |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрированная - К (G) | Узкий направленный луч, используется зачастую для декоративной подсветки с использованием RGB-светильников, либо на высоте более 12 метров. | 0-15° |
|  | Глубокая - Г (G) | Используется при необходимости направленного света, в помещениях/улице используется на большой высоте, от 8 метров, а так же при декоративной подсветки зданий, но с большим углом засветки. | 20-100° |
|  | Косинусная - К (D) | Наиболее часто используемый вид КСС в светильниках, так как подходит для большинства объектов общего назначения, обеспечивают равномерную засветку. | 120° |
|  | Полуширокая - Л (D) | Используется для освещения большой территории с высоты до 10м. | 150-145° |
|  | Широкая - Ш (S) | Все уличное освещение требует максимально ровной засветки, особенно автодороги и магистрали. Широкая КСС имеет вытянутое световое пятно, что позволяет нам развернуть светильник, в нужном направлении и осветить непосредственно дорогу, а не на обочину. Расстояние между опорами зачастую достигает 50-и метров, требования по нормам освещенности не высоки и установленные линзы позволяют добиться оптимального решения. | 155-165° |
|  | Равномерная - М (M) | К этой категории относятся светильники, например серий ЖКХ, их крепление может быть как на стену, так и к потолку, и требует равномерного свечения. | 180° |
|  | Синусная - С (C) | Для формирования отраженного или приглушенного света (например, в холле здания) необходимо применять светильники преимущественно отраженного света (КСС типа С), встречается у производителей достаточно редко. |  |

ЗАВОД АЛЮСИБ. ПРЕДОСТАВИТ ВАМ IES-ФАЙЛЫ ПО ЗАПРОСУ!

Чтобы уточнить о способах получения IES-ФАЙЛОВ свяжитесь с менеджером.

Отдел продаж: +7 (383) 360-05-68

Электронная почта: zakaz@alyusib.ru